Załącznik A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZEM CENOWYM

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | SKŁADOWE PARKU OŚWIETLENIOWEGO | OCZEKIWANE PARAMETRY | OFEROWANY SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany wpisać: (dotyczy to również wyposażenia dodatkowego): 1) szczegółowy opis techniczny, funkcjonalny i użytkowy oferowanego sprzętu uwzględniający co najmniej te elementy, które zostały opisane przez Zamawiającego w kol. 3 pn. „Oczekiwane parametry”; 2) Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu (jeśli istnieją) * dodatkowo można dołączyć do oferty karty katalogowe, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku uzupełnienia wszystkich wymaganych w tej kolumnie informacji | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (zł) | WARTOŚĆ NETTO (zł) kol. 5 x kol. 7 | VAT (zł) | WARTOŚĆ BRUTTO (zł) |
| 1. | Reflektor konwencjonalny typu Pebble-Convex/PC z lampą halogenową o mocy min. 1000 W | - Oprawka lampy typu GX 9.5 - Możliwość użycia lamp o mocy 1000 W lub 1200 W - Soczewka typu Pebble-Convex - Zakres regulacji szerokości strumienia w zakresie 8°-63° (mierzone dla 100%-3% światłości maksymalnej) przy użyciu lampy 1000 W - Pokrętła regulacji z przodu i z tyłu urządzenia - Zintegrowany podwójny uchwyt na akcesoria 215 x 215 mm bez bocznej ucieczki światła - Wstawiane w uchwyt akcesoriów klapy z możliwością obracania całego zespołu w uchwycie oraz indywidualnym obracaniem każdego z liścia klap z osobna - Ramię z hamulcem do blokowania wychylenia reflektora - Masa do 11 kg - Metalowa ramka do filtra koloru oraz siatka ochronna dołączone do reflektora - Wtyczka sieciowa z uziemieniem gumowa czarna - Żarówka halogenowa o mocy 1200 W, 230 V, GX 9,5, CP90 - Hak montażowy na rurę 50 mm, udźwig 500 kg - Linka montażowa zabezpieczająca, stalowa, długość 1 m w otulinie PCV + ogniwo skrętne ocynk, średnica min. 3,4 mm, z dwoma pętlami |  | 30 | sztuka |  |  |  |  |
| 2. | Reflektor konwencjonalny profilowy z lampą halogenową o mocy min. 1000 W i minimalnym zakresie kąta świecenia 16°-35° | - Oprawka lampy GX 9,5 - Możliwość użycia lamp o mocy 1000 W lub 1200 W - Wymienny moduł oprawki lampy umożliwia zmianę użytego rodzaju źródła światła - Możliwość wymiany modułu z oprawką lampy na moduł ze źródłem LED i zintegrowanym zasilaniem oraz sterowaniem - Fabrycznie korygowana zbieżność lampy i optyki eliminująca potrzebę ustawiania lampy przez użytkownika - Kąt szerokości świecenia regulowany w zakresie min.16°-35° - Obrotowy tubus optyki ustawiany w zakresie -45° do 45°. - Wewnętrzna ramka 120 x 120 mm na szklany filtr rozpraszający lub barwny dichroiczny - Otwierana pokrywa tubusu optyki do celów czyszczenia i serwisowania - Blokada pozycji tubusu - Wymienne przysłony profilujące strumień światła - iris - Możliwość użycia do 8 przysłon profilujących jednocześnie - Blokada do noży profilujących - Podwójna bramka na dwa równoległe uchwyty gobo lub inne akcesoria - W zestawie uchwyt na gobo rozmiaru A oraz kartonowa ramka na filtr - Wtyczka sieciowa z uziemieniem gumowa czarna - Żarówka halogenowa o mocy 1200 W, 230 V, GX 9,5, CP90 - Hak montażowy na rurę 50 mm, udźwig 500 kg - Linka montażowa zabezpieczająca, stalowa, długość 1 m w otulinie PCV + ogniwo skrętne ocynk, średnica min. 3,4 mm, z dwoma pętlami |  | 22 | sztuka |  |  |  |  |
| 3. | Reflektor konwencjonalny profilowy z lampą halogenową o mocy min. 1000 W i minimalnym zakresie kąta świecenia 28°-54° | - Oprawka lampy GX 9,5 - Możliwość użycia lamp o mocy 1000 W lub 1200 W - Wymienny moduł oprawki lampy umożliwia zmianę użytego rodzaju źródła światła - Możliwość wymiany modułu z oprawką lampy na moduł ze źródłem LED i zintegrowanym zasilaniem oraz sterowaniem - Fabrycznie korygowana zbieżność lampy i optyki eliminująca potrzebę ustawiania lampy przez użytkownika - Kąt szerokości świecenia regulowany w zakresie min. 28°-54° - Obrotowy tubus optyki ustawiany w zakresie -45° do 45°. - Wewnętrzna ramka 120 x 120 mm na szklany filtr rozpraszający lub barwny dichroiczny - Otwierana pokrywa tubusu optyki do celów czyszczenia i serwisowania - Blokada pozycji tubusu - Wymienne przysłony profilujące strumień światła - iris - Możliwość użycia do 8 przysłon profilujących jednocześnie - Blokada do noży profilujących - Podwójna bramka na dwa równoległe uchwyty gobo lub inne akcesoria - W zestawie uchwyt na gobo rozmiaru A oraz kartonowa ramka na filtr - Wtyczka sieciowa z uziemieniem gumowa czarna - Żarówka halogenowa o mocy 1200 W, 230 V, GX 9,5, CP90 - Hak montażowy na rurę 50 mm, udźwig 500 kg - Linka montażowa zabezpieczająca, stalowa, długość 1 m w otulinie PCV + ogniwo skrętne ocynk, średnica min. 3,4 mm, z dwoma pętlami |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

.......................................................................................

(własnoręczny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)