Załącznik A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZEM CENOWYM

Zakup sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku "Sokoła"

I CZĘŚĆ – Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji nagrań dźwiękowych

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Elementy składowe I części zamówienia | OCZEKIWANE PARAMETRY | OFEROWANY SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany wpisać: (dotyczy to również wyposażenia dodatkowego): 1) szczegółowy opis techniczny, funkcjonalny i użytkowy oferowanego sprzętu uwzględniający co najmniej te elementy, które zostały opisane przez Zamawiającego w kol. 3 pn. „Oczekiwane parametry”; 2) Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu (jeśli istnieją) * dodatkowo można dołączyć do oferty karty katalogowe, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku uzupełnienia wszystkich wymaganych w tej kolumnie informacji | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (zł) | WARTOŚĆ NETTO (zł) kol. 5 x kol. 7 | VAT (zł) | WARTOŚĆ BRUTTO (zł) kol. 8 + 9 |
| 1. | Pianino cyfrowe 1 | Pianino cyfrowe - Klawiatura: Graded Hammer Standard (GHS) z 88 klawiszami (matowe wykończenie klawiszy czarnych) i możliwością ustawienia min. 4 poziomów czułości - Brzmienia: nie mniej niż 14 (w tym brzmienie fortepianu Yamaha CFIIIS) - Polifonia: min. 192 głosy - Rytmy: nie mniej niż 20 - Instrument powinien posiadać: Możliwość nałożenia na siebie dwóch brzmień (tryb dual) Możliwość podziału klawiatury i przypisania różnych brzmień (tryb split) Możliwość gry w duecie (tryb duo) Wbudowane efekty dźwiękowe typu reverb - min. 4 typy Funkcję transpozycji w odstępach półtonowych w zakresie -6 -0- +6 Funkcję precyzyjnego strojenia w zakresie 414,8-440,0-466,8 Hz Wbudowany metronom z zakresem regulacji tempa min. 5-280 Możliwość sterowania przy pomocy aplikacji Smart Pianist Wbudowany wzmacniacz o mocy min. 2 x 7 W Wbudowane głośniki 12cm x2 oraz 4 cm x2 min. dwa wyjścia słuchawkowe Gniazdo SUSTAIN Gniazdo PEDAL UNIT do podłączenia modułu pedałów Wyjście AUX OUT (w postaci dwóch gniazd R i L/L+R) Gniazdo USB TO HOST (do podłączenia instrumentu do komputera) - Instrument powinien być zasilany przy pomocy zewnętrznego zasilacza 12V - Waga instrumentu powinna zawierać się w przedziale 11-12kg - Kolor wykończenia - czarny |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Statyw Dedykowany do powyżej opisanego instrumentu, w takim samym kolorze wykończenia. Powinien umożliwiać zamocowanie modułu pedałów oferowanego przez producenta pianina. |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Jednostka pedałowa Moduł powinien zawierać trzy pedały pełniące takie same funkcje jak w klasycznym fortepianie (sustain, sostenuto, soft). Powinien pasować do opisanego powyżej statywu (kolor wykończenia, mocowanie) oraz instrumentu (podłączenie do gniazda PEDAL UNIT) |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 2. | Pianino cyfrowe 2 | - Klawiatura: 88 klawiszy, ważona, młoteczkowa, RH3, z możliwością ustawienia czułości - Brzmienia: nie mniej niż 30 - Polifonia: min. 120 głosów - Instrument powinien posiadać: Możliwość nałożenia na siebie dwóch brzmień (tryb LAYER) Możliwość podziału klawiatury i gry w duecie (tryb PARTNER) Wbudowane efekty dźwiękowe: BRILLIANCE, REVERB, CHORUS Wbudowany metronom z regulacją tempa Wbudowany min. dwuśladowy rejestrator Możliwość komunikowania się z urządzeniami typu smartfon, tablet poprzez Bluetooth Posiadać bibliotekę min. 40 fortepianowych utworów do ćwiczeń Wbudowany wzmacniacz o mocy: [min. 2 x 25 W Wbudowane gniazda min.: dwa wyjścia słuchawkowe, Gniazdo LINE OUT, Gniazda MIDI (IN, OUT) - Instrument powinien posiadać zintegrowany, dedykowany statyw z wbudowanymi głośnikami 2x 10cm oraz jednostką pedałową zawierającą trzy pedały realizujące funkcje jak w klasycznym fortepianie - Instrument powinien być zasilany przy pomocy zewnętrznego zasilacza 24V - Waga instrumentu wraz ze statywem powinna zawierać się w przedziale 30-40 kg - Kolor wykończenia – czarny |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| 3. | Ława do pianina cyfrowego | - Materiał wykonania: drewno - Kolor wykończenia: czarny - Konstrukcja: cztery nogi przytwierdzone do ramy - Siedzisko: welurowe w kolorze czarnym o wymiarach min. 53x32cm - Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 49-58cm |  | 2 | sztuki |  |  |  |  |
| 4. | Stojak pod nuty | - Stojak na nuty z perforowanym pulpitem - Materiał wykonania: stal - Kolor wykończenia: czarny - Wymiary pulpitu min.: 47 cm (szerokość), 33 cm (wysokość) - Zakres regulacji wysokości min.: 52 - 97 cm (do dolnej krawędzi pulpitu) |  | 35 | sztuk |  |  |  |  |
| 5. | Elementy wyposażenia do rejestracji nagrań dźwiękowych | Interfejs audio - Interfejs audio podłączany do komputera przy pomocy złącza USB typu B - Interfejs powinien posiadać min. dwa wejścia typu „combo” (XLR/Jack 6,3 mm) z możliwością regulacji wzmocnienia (potencjometr) oraz wyjścia: MAIN OUT L/R (2xJack 6,3 mm) – z możliwością regulacji wzmocnienia (potencjometr), PLAYBACK OUTPUTS A 1, 2 / B 3, 4 (4xRCA), PHONES – z możliwością regulacji wzmocnienia (potencjometr). -Interfejs powinien być wyposażony w zasilanie PHANTOM +48V oraz przedwzmacniacze mikrofonowe MIDAS |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Monitor odsłuchowy - Dwudrożny, aktywny monitor odsłuchowy - Konstrukcja: głośnik niskotonowy o średnicy min. 7 cali, materiał wykonania: włókno węglowe/szklane/rohacell wzmacniacz głośnika niskotonowego: typu PWM o mocy min. 100 W (RMS) głośnik wysokotonowy: typu X-ART (odpowiednik membrany o średnicy 2 cali) wzmacniacz głośnika wysokotonowego: typu A/B o mocy min. 50 W (RMS) pasmo przenoszenia min.: 42 Hz – 50 kHz wejścia: 1 wejście typu XLR, 1 wejście typu RCA - Ponadto monitor powinien posiadać: dwa regulowane filtry półkowe (<300 Hz, >5kHz, +/- 6dB), regulację wzmocnienia głośnika wysokotonowego (+/- 4dB) - regulatory na tylnej ścianie obudowy włącznik zasilania, regulacja wzmocnienia monitora na przedniej ścianie obudowy waga w przedziale: 9-10 kg wymiary min.: 337 x 201 x 280 mm (wysokość/szerokość/głębokość) |  | 2 | sztuki |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

.......................................................................................

(własnoręczny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)