Załącznik A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZEM CENOWYM

Zakup sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku "Sokoła"

IV CZĘŚĆ – Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej

| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Elementy składowe IV części zamówienia | OCZEKIWANE PARAMETRY | OFEROWANY SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany wpisać: (dotyczy to również wyposażenia dodatkowego): 1) szczegółowy opis techniczny, funkcjonalny i użytkowy oferowanego sprzętu uwzględniający co najmniej te elementy, które zostały opisane przez Zamawiającego w kol. 3 pn. „Oczekiwane parametry”; 2) Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu (jeśli istnieją) * dodatkowo można dołączyć do oferty karty katalogowe, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku uzupełnienia wszystkich wymaganych w tej kolumnie informacji | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO (zł) | WARTOŚĆ NETTO (zł) kol. 5 x kol. 7 | VAT (zł) | WARTOŚĆ BRUTTO (zł) kol. 8 + 9 |
| 1. | Walizkowa przenośna pętla indukcyjna dla osób niesłyszących | - TYP: Przenośna pętla indukcyjna w futerale (dla przesyłania sygnału do wielu słuchaczy) - OBSZAR DZIAŁANIA: Powierzchnia pokrycia pętli – obszar do 150 m kw. - ELEMENTY ZESTAWU: Wzmacniacz pętli indukcyjnej, Przewód pętli o dł. 35 m zwijany na rolce (+ 15 m przedłużacz), Urządzenie testowe – odbiornik pętli (dioda sygnalizująca prawidłowe działanie systemu - zmienne kolory w zależności od poziomu sygnału: 200 mA/m i 400 mA/m, dioda sygnalizująca włączenie urządzenia, wbudowany głośnik, wyjście słuchawkowe 3,5 mm, regulacja głośności i barwy dźwięku, pasek do noszenia na szyi Dwukanałowy odbiornik bezprzewodowych mikrofonów Bezprzewodowe nadajniki z mikrofonami nagłownymi jednostronnymi (mikrofony w kolorze jasnym) - 2 szt. Bezprzewodowy mikrofon doręczny wraz z ładowarką (kompatybilny z odbiornikiem mikrofonów bezprzewodowych do stosowania zamiennie z 1 nadajnikiem) Walizka (na wszystkie w/w elementy do przenoszenia zestawu) - OBSŁUGA: Wygodne złącze do szybkiego podłączenia przewodu pętli np. gniazdo jack 6,3 mm - GNIAZDA WEJŚCIOWE: 2 wejścia XLR - mikrofon/linia 1 wejście RCA - REGULACJA: Regulatory sygnału wejściowego (dla każdego wejścia mic/line), regulator prądu pętli - WSKAŹNIKI LED: Wskaźnik zasilania, Wskaźnik sygnału wejściowego, Wskaźnik prądu pętli - ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA: 70 Hz – 5 kHz - PRĄD WYJŚCIOWY: 16 App - WAGA: Max. 11 kg - NORMY: EN 60118-4 - ZASILANIE: Zasilanie 230-240V AC - Podwójny układ ARW (Automatycznej Regulacji Wzmocnienia) - Zabezpieczenie przed spięciem - Bezpiecznik samoresetujący Dostawca w ramach zaoferowanej ceny powinien zrealizować szkolenie z obsługi zestawu dla pracowników Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w siedzibie klienta w uzgodnionym terminie. Osoba prowadząca szkolenie powinna posiadać odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. |  | 1 | sztuka |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

.......................................................................................

(własnoręczny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)